## Slide 1
谱方法海洋模型
Spectral-Method Ocean Model
静力原始方程 | JAX JIT 加速 | 伪谱方法
2026-08-21

## Slide 2
模型做什么？
从零构建的三维海洋数值模型，求解静力原始方程
控制方程
∂u/∂t + u∂u/∂x + v∂u/∂y = fv - (1/ρ₀)∂p/∂x + ν∇²u + F_wind
∂v/∂t + u∂v/∂x + v∂v/∂y = -fu - (1/ρ₀)∂p/∂y + ν∇²v
∂p/∂z = -ρg (静力平衡)
∂T/∂t + u∇T = κ∇²T + Q_heat
∂η/∂t + ∇·(H·u_bt) = 0 (连续性/自由表面)
关键参数
方程
静力原始方程 (HPE)
水平离散
伪谱方法 (FFT)
垂直离散
有限差分 (z 坐标)
时间推进
IMEX Strang 分裂
网格
128×128×14 (0.1°, ~9km)
计算后端
JAX JIT (CPU)
加速比
12.4x vs numpy/scipy
精度
max diff 2.8e-13
为什么用谱方法？
物理空间求导 = 看邻居 (有限差分 stencil, 缓存不友好) 傅里叶空间求导 = 每个频率乘一个常数 ik (完全独立, 无邻居依赖) 结果：求导变成对角矩阵乘法，精度达谱收敛 (指数收敛)

## Slide 3
项目结构与代码规模
~3,300
行核心代码 (src/)
~1,500
行测试代码 (tests/)
~750
行脚本 (scripts/)
6
次提交
核心模块
jax_solver.py
776
JAX JIT 求解器 (主力)
spectral_ops.py
526
FFT 算子 (导数/散度/拉普拉斯/泊松)
integrator.py
293
numpy IMEX Strang 分裂
grid.py
218
网格 + ETOPO 地形读取
eos.py
204
线性 + UNESCO 状态方程
forcing.py
174
风应力 + 热通量场生成
momentum.py
165
动量方程右端项
config.py
182
GridConfig + PhysicsConfig
验证体系
• test_wave_speed.py — 波速 c=√(gH) 验证
• test_forcing.py — Ekman 输运 + Sverdrup
• compare_jax_numpy.py — JAX vs numpy 一致性
• verify_stability.py — 稳定性测试 (3 cases)
• 4 个 pytest 模块 (~1487 行)

## Slide 4
开发历程：6 次提交
1
初始提交
9dd0a66
谱方法求解器 + ETOPO 地形 + CDO 重映射
+3,796 lines
2
向量化
b74d394
向量化循环 + 多线程 scipy.fft
+132 lines
3
JAX 加速
c9984ad
JAX JIT 求解器, 12.4x speedup
+618 lines
4
自由表面
effe5ce
H_sw=sum(dz), 精确浅水步
+400 lines
5
物理参数化
855d98c
UNESCO EOS, Smagorinsky, 2D 强迫
+745 lines
6
稳定性修复
bf0134d
半隐式 PGF + 正压风移入线性步
+739 lines

## Slide 5
数值方法架构
IMEX Strang 分裂: L(dt/2) → N(dt) → L(dt/2)
线性半步 L(dt/2)
• 水平扩散 (谱衰减, 精确)
• f-平面科氏力 (精确旋转)
• 自由表面 (精确浅水解)
非线性全步 N(dt)
• 平流 (通量形式, dealias)
• 斜压压力梯度
• 垂直扩散 (有限差分)
• 风应力 + 热通量
• 底摩擦 + Smagorinsky
线性半步 L(dt/2)
• 水平扩散 (谱衰减, 精确)
• f-平面科氏力 (精确旋转)
• 自由表面 (精确浅水解)
谱方法求导流程
物理空间 u (N 个点)
FFT
傅里叶空间 û (N 个频率)
× ik (逐元素乘法)
IFFT
物理空间 ∂u/∂x (N 个点)
核心优势：傅里叶空间中求导 = 对角矩阵乘法 (每个频率独立), 无邻居耦合 精度：谱收敛 (指数收敛), 远超有限差分的 O(Δx²) 速度：FFT 是 O(N log N), 且各频率完全并行

## Slide 6
物理过程 I：自由表面 + UNESCO 状态方程
自由表面 (Commit 4)
原来：刚盖近似 (η≡0), 海面是铁板
→ 无表面重力波, 无风暴潮
→ 无罗斯贝波, 无法与卫星高度计同化
现在：η 随时间演化
→ 谱空间精确求解浅水方程 (矩阵指数)
→ 连续性: ∂η/∂t = -H·∇·u_bt
→ 动量: ∂u_bt/∂t = -g·∇η
验证: 波速误差 4.91%, 质量守恒 7e-15
UNESCO 非线性状态方程 (Commit 5)
原来：线性 ρ = ρ₀(1-αΔT+βΔS)
→ 跨 13° 纬度误差 5-15%
→ 无法模拟 cabbeling (密度对流)
现在：UNESCO 1980 完整多项式
ρ = ρ_smow(T) + B(T)·S + C(T)·S^1.5 + D·S²
→ 温度对密度的影响随 T 本身变化
→ 冷水对温度更敏感 (非线性响应)
切换: eos_type='unesco'
H_sw = sum(dz) 深度修复 (Commit 4)
Bug: 浅水频率用 H_mean=5724m
但 z 网格只覆盖 sum(dz)=4000m
→ 20% 波速误差
修复: H_sw = sum(dz) 作为有效深度
→ dz_norm 归一化 (sum=1)
→ 正压速度 = 真深度平均
→ 提取-演化-投影 往返一致
正压风移入线性步 (Commit 6)
问题: Strang 分裂把风 (显式) 和自由
表面 (线性) 分开 → 共振, η 爆炸
→ 21 步内 η: 0 → 2.2×10⁴
修复: 正压风 F=τ/(ρ₀H_sw) 加入线性步
→ 求解强迫浅水方程精确解
→ 显式步只保留斜压风分量
→ 无条件稳定

## Slide 7
物理过程 II：次网格闭合 + 2D 强迫 + 底摩擦
Smagorinsky 次网格闭合
原来：常数黏性 ν_h=100
→ 平静区耗散过多
→ 强流区耗散不够
→ 谱方法 Gibbs 振荡
现在：ν_smg = (Cs·Δx)²·|D|
|D| = 变形率 = √((∂u/∂x-∂v/∂y)²
+ (∂u/∂y+∂v/∂x)²)
效果：
• 强流处黏性自动增大
• 弱流处黏性自动减小
• 模拟亚网格涡旋耗散
• 自适应抑制 Gibbs 振荡
默认 Cs=0 (关闭)
二维空间 强迫场
原来：全局标量, 无空间结构
→ 无风应力旋度
→ 不产生副热带回旋
现在：2D (nx, ny) 场
风应力 (Stommel 回旋):
τx(y) = -τ₀·cos(πy/Ly)
南: 东风 (贸易风)
北: 西风 (西风带)
中: 零应力
热通量 (经向梯度):
Q(y) = -Q₀·(2y'-1)
南: 加热 北: 冷却
意义：驱动真实大尺度环流
二次底摩擦 (Quadratic Drag)
原来：线性 -r·u
→ 高流速下阻尼不足
→ 低估潮流耗散
现在：τ = -Cd·|U|·u
|U| = √(u²+v²)
Cd = 0.0025 (标准值)
效果：
• 高流速时阻尼 ~u² (更强)
• 正确的潮流能量耗散
• 更真实的底层边界层
• 对数边界层结构
切换: bottom_friction=
'quadratic'

## Slide 8
稳定性问题：诊断与修复
问题：dt=300s 时数值发散 (NaN), 无论有无强迫 — 不是 CFL 问题 (内部波 CFL ~0.003)
诊断过程：逐项隔离
关闭斜压 PGF
→ 稳定 ✓
关闭 tracer 平流
→ 稳定 ✓
两者同时开启
→ 复现发散 ✗
根因：Forward Euler 对斜压 PGF–tracer 耦合的本质不稳定
u → 平流 T → T 异常 → 密度异常 → 斜压 PGF → 加速 u → ... Forward Euler 对振荡系统 |λ| > 1 (任何 dt > 0), 不是 CFL 违反
修复尝试
✓ 正压风移入线性步 (成功)
风+自由表面精确耦合, 消除 Strang 分裂共振
✗ 半隐式斜压 PGF (失败)
tracer-first: PGF 用新 T/S, 但平流仍显式 → 3/3 测试 NaN

## Slide 9
下一步：彻底修复方向
半隐式修复失败的原因：PGF 对 T 半隐式了, 但 tracer 平流对 u 仍是显式的
方案 A：垂直模态分解
高复杂度
将斜压 PGF 移入线性步
按垂直正规模在谱空间精确求解
优点: 最严谨, 无条件稳定
缺点: 需推导垂直模态,
代码重构量大
方案 B：RK2 预测-校正
中等复杂度
预测步: u*, T* = Euler
校正步: 用平均值更新
优点: 2阶精度, 稳定域大
缺点: 每步计算量 ×2
方案 C：Crank-Nicolson
低复杂度
PGF = 0.5×(PGF_old + PGF_new)
需预测 T* 来算 PGF_new
优点: 实现简单
缺点: 需要预测步,
稳定性待验证

## Slide 10
总结
从零构建
6 次提交, ~5900 行代码 从方程到可运行模型
谱方法
FFT 求导, 指数收敛 比有限差更精确更高效
JAX 加速
12.4x vs numpy/scipy 精度差 2.8e-13
物理完整
自由表面 + UNESCO EOS 2D 强迫 + Smagorinsky
当前状态
✓ 正压风修复成功 (移入线性步, 精确强迫浅水解) ✗ 斜压 PGF 修复失败 (半隐式不足, 平流仍显式 → 3/3 测试 NaN) → 下一步: 垂直模态分解 / RK2 / Crank-Nicolson
核心洞察
Forward Euler 对振荡耦合系统是本质不稳定的 (|λ|>1, 任何 dt) 彻底解决需要: 将斜压 PGF 移入精确线性步, 或改用高阶时间格式